## Slide 1
Linee guida
Sistemi di ritenzione conducente Trattrici agricole
Installazione dispositivi di protezione in caso di ribaltamento
Adeguamento trattrici ai requisiti di sicurezza previsti dall’V delD,lgs.81/08
Controllo periodico e manutenzione in efficienza delle trattrici agricole
Sistemi di protezione del conducente delle motoagricole in caso di capovolgimento
Adeguamento dei motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato V D.lgs.81/0
Linee di Indirizzo
Applicazione del Titolo III D,lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine indicazioni procedurali per gli operatori di vigilanza delle ASL
Istruzioni per lavori in sicurezza su alberi con funi
Linee di indirizzo per la costruzione di impianti ad atmosfera controllata per la conservazione della frutta
Gli strumenti operativi realizzati con il coinvolgimento dei GG.LL. del CTI

## Slide 2
Trattrice
trincia
rotoimballatrice
spaccalegna
Trattorini giardinaggio
Macchine irroratrici spalleggiate
Trituratore/sminuzzatore
Schede di supporto – note tecniche
Per La verifica delle macchine agricole

## Slide 3
Motocoltivatori . motozappatore
Albero cardanico
Carro desilatore
Retroescavatore portato
spandiconcime
Spandiletame trainato

## Slide 4
Elemento | Metodo | Riferimento tecnico
Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (vedi note tecniche 1 e 2 delle istruzioni operative) | Esame visivo | I trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli devono essere dotati di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio) Riferimenti: Linea guida INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08 - L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali” Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole) ai requisiti di sicurezza in caso di capovolgimento previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D. Lgs. 81/08”
Sistema di ritenzione del conducente (vedi nota tecnica 3 delle istruzioni operative) | Esame visivo | I trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli devono essere dotati di un sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza) Riferimento: Linea guida INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08 – l’Installazione dei sistemi di ritenzione del conducente”
Scheda Trattore

## Slide 5
Sistemi di ritenzione del passeggero | Esame visivo | I trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli provvisti di sedile del passeggero devono essere dotati di un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza) Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” paragrafo 4.10.1.1
Protezione della presa di potenza | Esame visivo | La presa di potenza posteriore e anteriore (se presente) deve essere munita di appositi protezione fissa sul trattore. Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” paragrafo 4.2.1.1
Protezione delle cinghie per la trasmissione del moto, della ventola del sistema di raffreddamento e di altre parti in movimento | Esame visivo | Le cinghie per la trasmissione del moto, la ventola del sistema di raffreddamento e le altre parti in movimento devono essere dotate di protezioni progettate, costruite e posizionate in modo da impedire che parti del corpo raggiungano le zone pericolose. Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” paragrafo 4.2.1.2
Scheda Trattore

## Slide 6
Protezioni parti calde | Esame visivo | Le parti del trattore a temperatura elevata (superfici esterne dei componenti del sistema di scarico dei gas e le superfici esterne dei cilindri e delle testate) che si trovano vicine a gradini, corrimano maniglie e parti integranti del trattore usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate (vedi paragrafo 4.3.1 del Documento tecnico INAIL), devono essere protette contro i rischi di contatto o di prossimità. Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” paragrafo 4.3.1
Accesso al posto di guida | Esame visivo | Il trattore deve essere dotato di opportuni mezzi di accesso al posto di guida riconducibili a gradini, scalette, maniglie e corrimani. Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” paragrafo 4.6.1
Avviamento del motore | Esame funzionale | Deve essere impossibile avviare il motore del trattore se tale operazione rischia di provocarne uno spostamento incontrollato e il movimento delle presa di potenza anteriore e posteriore. Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” paragrafo 4.7.1.3
Scheda Trattore

## Slide 7
Movimenti incontrollati (vedi nota tecnica 4 delle istruzioni operative) | Esame visivo/funzionale | Qualsiasi spostamento comandato del trattore deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando. Il requisito si applica a tutti i trattori costruiti a partire dal 29 dicembre 2009 e fino all’entrata in vigore del Regolamento Ue 167/2013 (1 gennaio 2016 per le nuove omologazioni e 1 gennaio 2018 per tutti i trattori). Riferimento: RES 3.3.2 primo paragrafo Allegato I alla direttiva 2006/42/CE (D. Lgs. 17/2010). Il requisito di cui sopra può considerarsi soddisfatto se il fabbricante ha applicato adeguate soluzioni tecniche quali ad esempio quelle previste al punto 9.1 del Regolamento Delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione del 19 settembre 2014 che prevede l’installazione di un allarme acustico e visivo che avvisa l’operatore quando lascia il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento.
Scheda Trattore

## Slide 12
Obiettivi
Omogeneità delle modalità di controllo
Omogeneità interpretative
Piano di controllo attuato in tutte le Regioni
Azioni
Piano di Formazione nazionale per gli operatori dei Servizi Ispettivi delle ASL
Brevi periodi di interscambio del personale ispettivo delle ASL tra le Regioni per una maggiore condivisione dei processi ispettivi